## Slide 1
Компьютерное моделирование артикуляторных и акустических процессов в естественных языках
Занятие 4

## Slide 2: Непрерывные и дискретные сигналы

## Slide 3: Дискретизация и квантование
При вводе непрерывного сигнала в компьютер сигнал дискретизируется и квантуется
Фонетист всегда имеет дело с дискретными квантованными сигналами
Методы цифровой обработки сигналов (например, Быстрое Преобразование Фурье) существенно используют свойства дискретных сигналов

## Slide 4: Дискретизация

## Slide 5: Частота дискретизации
Интервал дискретизации (sampling period) t – интервал времени между двумя соседними временными отсчетами
Частота дискретизации (sampling frequency, sampling rate) Fs = 1/ t
Частота дискретизации определяет количество отсчетов в секунду

## Slide 6: Пример
Если частота дискретизации сигнала = 16 кГц, то это означает, что за 1 секунду запоминаются 16000 отсчетов сигнала
Это также означает, что временной интервал между двумя соседними отсчетами равен 0.0000625 секунд (0.0625 миллисекунд)

## Slide 7: Насколько часто нужно запоминать отсчеты непрерывного сигнала?

## Slide 8: Теорема Котельникова
Если спектр непрерывного сигнала не содержит информации выше частоты F, то частота дискретизации должна быть не менее 2F
(Частоту F называют частотой Найквиста – Nyquist frequency)

## Slide 9: Применительно к речи
Считается, что спектральные компоненты выше 3400 Гц не влияют на разборчивость речи
Поэтому можно приблизительно считать, что выше 4000 Гц информация, нужная для слухового восприятия речи, отсутствует
Следовательно, минимальная частота дискретизации для речи = 8 кГц

## Slide 10: Связь частоты дискретизации, количества отсчетов и длительности фонетических сегментов
Пусть Fs – частота дискретизации в Гц, Т – длительность фонетического сегмента в секундах, N – количество дискретных отсчетов, запомненных для данного фонетического сегмента.
Тогда
T = (N-1)/Fs

## Slide 11: Пример 1
Пусть частота дискретизации = 16 кГц. Пусть длина фонетического сегмента в отсчетах = 161 отсчет. Тогда длина того же сегмента в секундах = 160/16000 = 0.01 секунд (10 миллисекунд)

## Slide 12: Пример 2
Пусть частота дискретизации = 10 кГц. Пусть длительность фонетического сегмента = 20 миллисекунд (0.02 секунд). Тогда длина того же сегмента в отсчетах = 0.02*10000 + 1 = 201 отсчет

## Slide 13: Ресэмплирование
Ресэмплирование (resampling) – переход от одной частоты дискретизации к другой

## Slide 14: Квантование

## Slide 15: Квантование
Исходно имеется дискретный набор возможных значений амплитуд (уровней квантования)
Квантование сводится к тому, что значение амплитуды каждого отсчета сигнала округляется до ближайшего дискретного уровня
В память записываются не исходные значения амплитуды, а округленные

## Slide 16: Квантование
Чем больше уровней квантования, тем меньше ошибка, возникающая из-за округления (т.наз. шум квантования)
Количество уровней квантования обычно определяется количеством бит на амплитуду
Если количество бит на амплитуду = n, то общее количество уровней квантования =

## Slide 17: Пример
Пусть используется квантование 16 бит / отсчет (16 бит на отсчет)
Это означает, что общее количество уровней квантования = = 65536 уровней
Из этого числа половина уровней используется для округления положительных значений амплитуд, а другая половина – отрицательных значений

## Slide 18: MATLAB – чтение wav-файлов
[y,fs,nbits] = wavread(‘test.wav’);
Функция читает wav-файл с именем test в массив y.
Чтобы нарисовать осциллограмму сигнала – plot(y)
Чтобы посмотреть частоту дискретизации сигнала – в командной строке напечатать fs
Чтобы посмотреть количество бит на отсчет – в командной строке напечатать nbits
Чтобы прослушать сигнал – либо sound(y, fs) , либо soundsc(y, fs)

## Slide 19: MATLAB – ресэмплирование
y = resample(x, Fy, Fx)
x – исходный сигнал с частотой дискретизации Fx
y – сигнал после ресэмплирования с требуемой частотой дискретизации Fy

## Slide 20: Пример
Пусть х – исходный дискретный сигнал с частотой дискретизации 22050 Гц. Пусть мы хотим ресэмплировать тот же сигнал на новую частоту 8 кГц. Тогда
x = resample(x, 8000, 22050)

## Slide 21: Скорость передачи
Если n – количество бит на отсчет, Fs – частота дискретизации, то скорость передачи (bit rate) есть S = n*Fs

## Slide 22: Пример
Пусть частота дискретизации сигнала = 16 кГц с квантованием 16 бит / отсчет. Тогда скорость передачи есть 16*16000 = 256 кбит / секунда.
Это означает, что на хранение 1 секунды речи требуется памяти 256 кбит = 32 кбайт
На хранение 1 часа речи требуется 32 кбайт*3200 секунд = около 115 Мбайт

## Slide 23: Скорость
Чем выше скорость, тем выше качество речи (ее натуральность и разборчивость)
Чем выше скорость, тем больше времени уходит на пересылку сигнала (ср. закачку высококачественного аудио-видео из интернета)
Чем выше скорость, тем больше памяти требуется для ее хранения
Чем выше скорость, тем больше вычислительных ресурсов требуется на обработку сигнала
Чем выше скорость, тем дороже стоимость канала (см. дешевый «медленный» интернет и дорогой скоростной)

## Slide 24: Практическая проблема
Можно ли уменьшить скорость (и за счет этого уменьшить стоимость канала и ресурсозатраты), но при этом сохранить высокое качество речи?

## Slide 25: Вокодеры
Основная задача вокодера – передать речь на меньшей скорости, но при этом с наименьшими искажениями
Для этого в речи определяются такие параметры, которые бы 1. были наиболее информативными для человеческого восприятия, 2. требовали меньшей частоты дискретизации и-или уровней квантования

## Slide 26: Оценка качества вокодеров
MOS (Most Opinion Score) – группа экспертов-аудиторов оценивает фразы, синтезированные вокодером, по 5-балльной шкале.

## Slide 27: Показатели современных вокодеров
Скорость передачи – от 2.4 кбит/c (MELP) до 9.6 кбит/c (ACELP) (сравни с 256 кбит/c для исходного сигнала)
MOS – от 3 (MELP) до 4.5 (ACELP)

## Slide 28: Параметры для кодирования
Параметры, описывающие спектр звуков (т.наз. коэффициенты линейного предсказания) – основное семейство вокодеров (MELP, CELP, ACELP-семейства)
Вокодеры, основанные на теореме Фурье (гармонические, или синусоидальные, вокодеры)